ВНЕШНИЙ ВИД СТЕПЛЕРА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите предлагаемую инструкцию.

Если при прочтении у Вас появятся вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:  (495) 540-52-46

Персонал, работающий с инструментом или находящийся рядом, должен носить защитные очки, чтобы части скобы или материала не попали в глаза. Персоналу также необходимо надевать защитные наушники для ушей.

Никогда не допускайте использование огнеопасных газов (кислород) как силовые источники для степлера. Используйте только фильтрованный, со смазкой, отрегулированный сжатый воздух. Никогда не используйте бензиновые или другие огнеопасные жидкости для чистки степлера. Пары в степлере могут воспламениться искрой и взорваться.

Не превышайте максимально допустимое операционное давление для инструмента.

Воздушные шланги используемые при работе должны выдерживать давление сжатого воздуха не менее 10,3 атм. или 150% от максимального давления в системе.

Используйте только чистый, сухой и отрегулированный согласно инструкции сжатый воздух.

Используйте при соединении инструмента с воздушной сетью специальные штуцер и быстрозажимную муфту.

Отсоединяйте степлер от пневматической сети при перезарядке его скобой или передаче степлера другому человеку.

Никогда не работайте со степлером, который пропускает воздух.

Никогда не направляйте инструмент на людей. Не удерживайте курок при передаче инструмента.

При работе с инструментом убедитесь, что вы стоите на устойчивой поверхности.

Используйте только оригинальные запасные части. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать инструмент. Не снимайте пружину с носика степлера при подключенном воздушном шланге.

При работе со степлером старайтесь не попадать скобой в скобу. Это может привести к травме отлетевшими при срабатывании степлера материалами.

Не используйте корпус степлера для добивания скоб.

Не производите выстрелов скобой в любые твердые материалы, например бетон.

Не производите выстрелов слишком близко к краю материала. Это может привести к сколу материала и его рикошету. Это опасно для вас и окружающих вас людей.

Не держите руки и части тела в зоне производства выстрела.

При производстве работ с инструментом поворачивайте колпачок отвода отработанного воздуха в сторону от лица.

Никогда не производите работ с использованием степлера в местах, где присутствует огнеопасная пыль, газ или испарения. Степлер может произвести искру, что может привести к взрыву.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СМАЗКА

Пневматический степлер необходимо смазывать дважды в день Специальным лубрикаторным маслом для пневматического инструмента ODL-46. Не используйте масла с присадками. Масло добавляется по несколько капель в штуцер подачи воздуха.

При возможности используйте фильтр с масленкой и регулятор давления.

Производите ежедневную чистку предохранительного механизма  и всего инструмента. Не используйте растворители. Они могут повредить резиновые кольца-прокладки и другие запасные части

КОНТАКТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТ СЛУЧАЙНОГО ВЫСТРЕЛА.

Этот механизм может быть использован в двух режимах работы:

1. Полуавтоматический: Прижать механизм степлера к скрепляемой детали, затем нажать на курок  (триггер). Дальнейшие операции могут быть произведены, если триггер и контактный безопасный механизм поездки возвращены в исходное положение.

Вращайте рычаг против часовой стрелки на верхнюю защелку в триггере.

для задания операции полуавтомат.

2. Одиночное срабатывание: нажмите на триггер и ударяйте контактным безопасным механизм по закрепляемым деталям. Степлер автоматически будет срабатывать.

Вращайте рычаг по часовой стрелке, защелку на триггере для автоматического режима.

Будьте внимательны при выборе длины ножки скобы и толщине скрепляемых деталей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТЕПЛЕРА

Прочитайте инструкцию перед зарядкой скобой степлера!

Для (зарядки) загрузки скобы в магазин необходимо:

1. потянуть рычаг (поз В) до упора (поз С)

2. Положить скобу на полосу магазина (поз А)

3. Нажать на защелку, расположенную на рычаге (поз В), и пружина подаст скобу к ударному механизму.

Длина ножки скобы регулируется  автоматически.

Указатели (белые треугольники) на рычаге и магазине показывают остаток скобы в степлере.

Совмещенные треугольники (поз А) показывают, что осталось 10 скоб в магазине.

Передний край каретки подачи скобы у треугольного указателя (поз В) – остаток 50 скоб в магазине.

УДАЛЕНИЕ СМЯТОЙ СКОБЫ.

Если в процессе работы с инструментом произошло смятие и застревание скобы, следует сделать следующее:

1. Отсоедините степлер от пневматической сети.

2. Удалите скобы из степлера.

3. Откройте зажим на носике степлера.

4. Удалите смятую скобу.

5. Зарядите степлер скобой, подсоедините шланг подачи воздуха.

РАБОТА В ХОЛОДНУЮ И ЖАРКУЮ ПОГОДУ.

При необходимости работать с инструментом в холодную погоду (не отапливаемое помещение), необходимо следить за инструментом. Внутри инструмента может находиться влага, при замерзании которой инструмент может выйти из строя. Необходимо уменьшить давление, подаваемое из пневматической системы к инструменту до 5,5 атм. Разряжайте регулярно инструмент и производите ряд выстрелов без скобы, чтобы разогреть инструмент.

В жаркую погоду. Оберегайте инструмент от попадания прямых солнечных лучей. Чрезмерное нагревание инструмента может привести в негодность резиновые прокладки и другие части инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отсоедините степлер от пневматической сети перед ремонтом! Любой ремонт должен быть произведен только в специализированном сервисном центре.

Спецификация инструментов

| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Вес, кг | Емкость магазина, скоб | Рабочее давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SF16851H5 | 285 | 91 | 384 | 2,2 | 150 | 70-120 psi (4.9-8.3 bar) |
| SF8016B2 | 156 | 46 | 230 | 0,99 | 160 | 70-100 psi (4.9-6,9 bar) |
| SF8016BL1 | 203 | 46 | 230 | 1 | 160 | 70-100 psi (4.9-6,9 bar) |
| SF7116B2 | 156 | 46 | 230 | 0,99 | 160 | 70-100 psi (4.9-6,9 bar) |
| BF1664P5 | 281 | 84 | 317 | 1,8 | 110 | 70-110 psi (4.9-7,6 bar) |
| BF1832S2 | 218 | 60 | 242 | 1,13 | 110 | 70-110 psi (4.9-7,6 bar) |
| BF1850S3 | 251 | 60 | 247 | 1,18 | 110 | 70-110 psi (4.9-7,6 bar) |
| SF 2540B | 257 | 80 | 377 | 2.2 | 150 | 70-120 psi (4.9-8.3 bar) |
| MP0630-1 | 168 | 48 | 222 | 0.9 | 100 | 70-100 psi (4.9-6,9 bar) |
| MP635 | 175 | 30 | 185 | 0.8 | 120 | 70-110 psi (4.9-7,6 bar) |
| FS1850 3 IN 1-1 | 258 | 59 | 279 | 1,5 | 100 | 70-110 psi (4.9-7,6 bar) |

Характеристики уровня шума в соответствии с ISO 3774, ISO 11201  находятся в диапазоне от 86 dBA до 93 dBA